## Slide 1: 建置 NAT 系統工作坊

## Slide 2: 何謂 NAT？
NAT 的全名是 Network Address Translation
封包偽裝（IP masquerade）：可以將私有 IP（內部 IP）改變成真實 IP（外部 IP）再傳送到網際網路，使網路上的人無法得知私有網路的 IP 分配情形而增加網路安全性。
封包過濾：可以攔截網際網路進入私有網路的封包，阻擋怪客（Cracker）的攻擊，所以 NAT 伺服器是最重要的防火牆成員，也是一種「封包過濾器（Packet filter）」。

## Slide 3: NAT 原理
Source | Destination | 封包序號
192.168.1.1 | 8.8.8.8 | ####
192.168.1.2 | 168.95.1.1 | ####
192.168.1.2 | 216.58.200.36 | ####
Notes: ➤傳送封包：假設私有網路（內部網路）的電腦 A 要傳送封包到網際網路（外部網路），所以將封包表頭內的傳送端 IP 位址設定為 192.168.1.1。
➤轉送封包：NAT 伺服器將封包表頭的傳送端 IP 位址改成 140.112.66.88 再傳送到網際網路（外部網路），並且記錄這個封包來自電腦 A。
➤接收封包：網際網路（外部網路）要傳送封包到電腦 A，但是封包表頭的接收端 IP 位址設定為 140.112.66.88，因此先由 NAT 伺服器接收進來。
➤轉送封包：NAT 伺服器將封包表頭的接收端 IP 位址改成 192.168.1.1 再傳送到私有網路（內部網路）的電腦 A。

## Slide 4: 銘傳教室 NAT 網路架構圖
Virtul Bridge
Host-only
WinXP
落地雲主機
Alpine
120.96.143.x
120.96.143.232
192.168.243.100
192.168.243.254
192.168.243.1
vmnet1
Router
120.96.143.0/24
192.168.243.0/24
120.96.143.254
其他
落地雲主機
switch

## Slide 5: 私有ip
² Class A：10.0.0.0 ~ 10.255.255.255，IP Mask：255.0.0.0。/8
² Class B：172.16.0.0 ~ 172.31.255.255，IP Mask：255.240.0.0。/12
² Class C：192.168.0.0 ~ 192.168.255.255，IP Mask：255.255.255.0。/24
使用私有位址作為來源或目的位址的封包，不能透過 Internet 來轉送。
私有 IP 就是企業內部 IP ，無法到外部網路使用。這是規定！
現在外部的網路設備，設定成，只要接收到私有 ip 的封包，就會直接丟棄。
私有 IP 想上網，要怎麼辦？NAT

## Slide 6: 練習：使用 scp 將我們準備好的虛擬主機下載到自己的落地雲主機
C:\Users\gbean> ssh 小組帳號@120.96.143.35 tree ~
/home/小組帳號/workshop
.
└── workshop
├── ALP.SRE.zip
├── KING.zip
├── linux-NAT.pptx
└── template.zip
1 directory, 6 files
C:\Users\student> scp 小組帳號@120.96.143.35:/home/小組帳號/workshop/*.zip .
下載後請解壓縮，但先不要啟動機器！
Alpine 機器的登入帳號、密碼，都是 bigred
Notes: Alpine 機器的登入帳號、密碼，都是 bigred

## Slide 7: 建置 NAT 系統實作

## Slide 8: 選擇 Open Virtual Machine，先不要啟動

## Slide 9: 新增虛擬機器：Alpine 和 Windows XP

## Slide 10: 點選機器， 開啟設定

## Slide 11: 虛擬機器網卡設定
Alpine 網卡設定
一張 Bridge
一張 Host-only
WinXP 網卡設定
一張 Host-only

## Slide 12: 生成新的 MAC 位址
選網卡
Advanced…
Generate
存檔後，啟動兩台機器

## Slide 13: 一律選擇 I Copied It

## Slide 14: 先讓 Alpine 機器 向DHCP server 取得 IP 位置
bigred@alp:~$ sudo nano /etc/network/interfaces
新增以下紅字後，存檔並關閉：
…
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
重啟組態：
bigred@alp:~$ sudo service networking restart

## Slide 15: 系統內網卡實際名稱
bigred@alp:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:D9:73:4A
inet addr:192.168.243.136 Bcast:192.168.243.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:381 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:338 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:32289 (31.5 KiB) TX bytes:42435 (41.4 KiB)
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:31:2D:C9
inet addr:120.96.143.177 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:47 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:39 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:6892 (6.7 KiB) TX bytes:4485 (4.3 KiB)
………
哪張卡是 Bridge ?
哪張卡是 Host-only ?
為什麼?

## Slide 16: 設定固定 IP
bigred@alp:~$ sudo nano /etc/network/interfaces
……
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.243.254/24
auto eth1
iface eth1 inet static
address 120.96.143.232/24
gateway 120.96.143.254
重啟組態：
bigred@alp:~$ sudo service networking restart
Bridge 這張網卡的 IP 位址
請大家設為：120.96.143. 座號+200
例：1號同學 = 120.96.143.201

## Slide 17: 設定好固定 IP 並且重啟網路服務後， 為何 IP 位址還會不時變換為原本的 IP位址？
DHCP Client !!
他是一個 Daemon (背景程序)
我們只是重啟網路服務，並沒有將 DHCP Client 關閉。
所以每隔一段時間，DHCP Client 都會向 DHCP Server 要求配發 IP 位址。
要怎麼解決？重新啟動虛擬機器

## Slide 18: 開啟封包轉送
bigred@alp:~$ sudo nano /etc/sysctl.conf
新增以下紅字部分
……
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
net.ipv4.ip_forward = 1
重啟組態
bigred@alp:~$ sudo sysctl -p
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv4.ip_forward = 1

## Slide 19: 偽裝設定
安裝 iptables
bigred@alp:~$ sudo apk add iptables
查看版本
bigred@alp:~$ sudo iptables -V
Iptables v1.8.6 (legacy)
偽裝設定
bigred@alp:~$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 ! -d 192.168.243.0/24 -j MASQUERADE

## Slide 20: 設定 WinXP 的靜態 IP 及預設閘道
"開始"
"控制台"
"網路和網際網路連線"
"網路連線"
點選 "區域連線"
右鍵選擇 "內容"
預設閘道是 Alpine 的
Host-only 網卡

## Slide 21: 執行結果
在 winXP 的 cmd 執行 ping 8.8.8.8

## Slide 22: DNAT
Destination Network Address Translation

## Slide 23: 何謂 DNAT？
DNAT 的全名是 Destination Network Address Translation
DNAT 主要用在內部主機想要架設可以讓 Internet 存取的伺服器。
DNAT 服務的發動條件是 NAT 伺服器收到已設定好的指定 port 號(例：80 port)的封包時，NAT 伺服器會將外部網路傳送過來的封包上面的目標位址，轉換成內部網路的主機 IP 。
Notes: Port forward

## Slide 25: DNAT 原理
更改封包的目的地位址
Notes: 外部主機想要連接到目的端的 WWW 服務，則必須要連接到我們的 NAT 伺服器上頭；
我們的 NAT 伺服器已經設定好要分析出 port 80 的封包，所以當 NAT 伺服器接到這個封包後， 會將目標 IP 由 public IP 改成 192.168.1.210 ，且將該封包相關資訊記錄下來，等待內部伺服器的回應；
上述的封包在經過路由後，來到 private 介面處，然後透過內部的 LAN 傳送到 192.168.1.210 上頭
192.186.1.210 會回應資料給 61.xx.xx.xx ，這個回應當然會傳送到 192.168.1.2 上頭去；
經過路由判斷後，來到 NAT Postrouting 的鏈，然後透過剛剛第二步驟的記錄，將來源 IP 由 192.168.1.210 改為 public IP 後，就可以傳送出去了

## Slide 26: WinXP虛擬機
選擇你想要的 html 模板後請解壓縮並開啟 hfs
html template free download

## Slide 27
點進去到有 index.html 檔案的目錄下將裡面的檔案拖移到 hfs server

## Slide 28
點選Real folder

## Slide 29: 轉址規則設定
回到 Alpine 機器
bigred@alp:~$ sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.243.132:80
-t 指定 table
-A 新增規則在哪個鏈
-i 從哪張網卡進來
-p 通訊協定
--dport 目標 port 號，bridge的那張網卡的 port 號，可以自己設定
-j jump，使用哪個規則
--to-destination 你的內網主機服務位址
Notes: http://wiki.weithenn.org/cgi-bin/wiki.pl?IPTables-Linux_Firewall
https://ipset.netfilter.org/iptables.man.html
https://linux.die.net/man/8/iptables

## Slide 30: 執行結果